## Slide 1
AiCane
Toridos팀
김다민, 박조현, 배수연
자율 주행 지팡이
CBNU
2025.10.27

## Slide 2
Content
Toridos
  프로젝트 배경
  프로젝트 소개
  하드웨어 모듈
  진행 상황
  향후 계획
  개선사항 및 고려사항

## Slide 3
Background
시각장애인 및 고령자들의
보행중 사고율 증가
기존엔 단순 진동 알림 중심,
장애물 감지는 가능하나 회피 불가
Toridos

## Slide 4
Description
카메라
영상 처리 -
장애물 인식
초음파 거리 기반
근접 장애물 감지
모터 제어 및
주행 모듈 구동
Toridos

## Slide 5
DC 모터 &
DC 모터 드라이브 보드
Hardware
CPU 보드
& 블루투스 모듈
초음파 센서
적외선 센서
무선 카메라 모듈 (wifi)
Toridos

## Slide 6
Current progress
01 프로덕트 / 스프린트 백로그 업데이트
02 로봇 모듈 관련 문서 정리
03 초기 하드웨어 조립 완료
1차: 초음파와 적외선 사용한 고정된 방식의 회피
  장점: 객체 인식률 높음, 근거리 반응 빠름
  단점: 시야각이 좁음, 제한된 회피 범위
2차: 카메라로 더 넓은 빈 구역으로의 선택 회피
  장점: 시야각이 넓음, 회피 지속 가능
  단점: 흰색/반사광 객체 감지 실패, 밝기 변화에 민감
04 장애물 회피 1·2차 테스트 완료
1차: 초음파와 적외선 사용한 고정된 방식의 회피와 경로 복귀
  기본 경로 주행 및 초음파 기반 장애물 회피 시도
  회피 후 주행 경로 복귀 과정에서 계산 오차 발생 → 복귀 로직 개선 예정
05 정적 경로 주행 1차 테스트 완료
Toridos

## Slide 7
1.route driving
정적 경로 주행
Current progress
Toridos
json 형식의 정적 경로 코드

## Slide 8
Current progress
장애물 회피
2. obstacle avoidance
Toridos

## Slide 9
장애물 회피 후
기존 경로 복귀
계산 로직 개선
Point 04
장애물 회피 감지
센서 최종 결정
Point 02
Future plans
코드 리팩토링
  기능 통합
Point 01
카메라 프레임
오류 문제 해결
Point 03
지팡이 모듈 추가,
기본 프로토타입
완성
Point 05
Toridos

## Slide 10
Considerations
장애물 회피 센서 결정 문제
03.
초음파 센서 탐지 문제
02.
카메라의 평면적 감지 문제
01.
: 초음파 센서, 카메라 모듈,
라이다 센서 중 메인 센서 결정
: 초음파 센서 탐지 시,
정면의 좁은 시야각만 포착하는 문제
: 진한 색이 아닐 시
장애물 감지 정확도가 낮음
Toridos

## Slide 11
장애물 회피 센서 결정 문제
03.
초음파 센서 탐지 문제
02.
카메라의 평면적 감지 문제
01.
3개의 센서 중 감지도가 높은
센서를 메인 센서로 결정
좌, 우에 센서 모듈 추가하여 감지를 넓힘
깊이 감지를 위해 라이다 센서 추가 구매 후 사용
Improvements
Toridos